«Схема теплоснабжения Кулешовского сельского поселения Азовского района Ростовской области на период с 2014 года до 2028 года»

Пояснительная записка

2014 год

Оглавление

Общие сведения	4

Введение	6

Раздел 1.	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Кулешовского сельского поселения.	11

1.1	Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления	11

1.2	Объемы потребления тепловой мощности, теплоносителя и приросты потребления тепловой мощности, теплоносителя	14

1.3	Приросты потребления тепловой мощности	17

1.4	Потребление тепловой мощности и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах	18

1.5	Сводные показатели динамики спроса на тепловую мощность жилого, общественного и производственного фондов	18

Раздел 2.	Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	20

2.1	Радиусы эффективного теплоснабжения	20

2.2	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	20

2.1.1	Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	20

2.1.2	Описание перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии (до 2029 г.)	21

2.3	Описание существующих и перспективных зон застройки, обеспечиваемых теплоснабжением от индивидуальных источников тепловой энергии	23

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе.	24

Раздел 3.	Перспективные балансы теплоносителя	26

Раздел 4.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	28

4.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, для которой не целесообразна передача тепловой энергии от существующих источников	28

4.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	29

4.3	Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	30

4.4	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа	30

4.5	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы	31

4.6	Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии	31

4.7	Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии систем теплоснабжения	31

4.8	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей	33

Раздел 5.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	34

5.1	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности	34

5.2	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, по обеспечению перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку	35

5.3	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей,  по  обеспечению возможности поставок тепловой энергии потребителям  от различных  источников тепловой  энергии  при  сохранении надежности теплоснабжения	35

5.4	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  для  повышения  эффективности  функционирования системы теплоснабжения	36

5.5	Предложения  по  строительству  тепловых  сетей  для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	36

Раздел 6.	Перспективные топливные балансы	40

Раздел 7.	Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	42

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии	42

7.2  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей насосных станций и тепловых пунктов	42

7.3	Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	42

Раздел 8. Решение по определению единой теплоснабжающей организации	46

Раздел 9. Решения о распределении нагрузки между источниками	48

Раздел 10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям	50

# Общие сведения

Схема теплоснабжения Кулешовского сельского поселения Азовского района на период с 2014 до 2028 года (далее - Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 09.06.2010, устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения Кулешовского сельского поселения  разработана 
на период 2014 - 2028 годы.

Цель разработки Схемы теплоснабжения - формирование основных направлений и мероприятий по развитию систем теплоснабжения Кулешовского сельского поселения Азовского района, обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

Работа выполнена с учетом требований:

- Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» ;

и на основе:

- исходных данных и материалов, полученных от администрации сельского поселения, основных теплоснабжающих организаций, других организаций и ведомств,

- решений Генерального плана Кулешовского сельского поселения Азовского района, в том числе схемы планируемого размещения объектов теплоснабжения в граница Кулешовского сельского поселения.

Для оценки существующего состояния теплоснабжения и разработки предпроектных предложений развития системы теплоснабжения Кулешовского сельского поселения Азовского района были использованы и проанализированы материалы следующих работ и документов:

- Генеральный план развития Кулешовского сельского поселения Азовского района;

При разработке Схемы теплоснабжения учитывались результаты работ, выполненных ведущими научно-исследовательскими и проектными организациями по реконструкции и развитию энергетического комплекса России:

- Энергетическая стратегия России на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р).

- Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на период до 2030 г.

# Введение

Общие сведения о Кулешовском сельском поселении Азовского района Ростовской области.

Кулешовское сельское поселение входит в состав муниципального образования Азовский район Ростовской области. Административный центр района - город Азов. Кулешовское сельское поселение расположено на северо-востоке Азовского района и граничит:

- с севера   –  с  Обильненским сельским поселением;

- с востока –  с Красносадовским сельским поселением;

- с юга        –  с Самарским и Новоалександровским сельскими

поселениями;

- с запада    - с Новоалександровским сельским поселением.

Территория Кулешовского сельского поселения расположена в 9 км от районного центра г. Азов, в 19 км  от центра г.Батайска и  в 28 км  от областного центра г. Ростова-на-Дону.

В состав Кулешовского сельского поселения с населением – 13927 чел. входят 2 населенных пункта: село Кулешовка – 13308 чел., поселок Тимирязевский – 619 чел.

На территории поселения расположены следующие объекты культурно-бытового обслуживания: 3 детских сада  –  два в с.Кулешовка на 440 мест

и один в п.Тимирязевский на 72 места; 3 школы (средняя общеобразовательная) – две в с.Кулешовка на 1448 уч. и одна в п.Тимирязевский на 120 уч.; детская школа искусств – в с.Кулешовка на 245 мест; 1 профессионально-экономический лицей - в с.Кулешовка на 290 учащихся. Имеются: 2 Дома культуры - в с.Кулешовка на 500 мест и в п.Тимирязевский на 100 мест; 2 библиотеки -  в с.Кулешовка на 34 тыс.томов и в п.Тимирязевский на 7 тыс.томов; стадион, 2 спортивные площадки  -  в с.Кулешовка (общей площадью 25800 м2), в п.Тимирязевский (площадью 1008 м2);  41 магазин продовольственных товаров – 40 в с.Кулешовка (общей площадью 1942 м2) и 1 в п.Тимирязевский (площадью 100 м2),  рыночный комплекс - в с.Кулешовка (общей площадью 26000 м2);

5 предприятий общественного питания – 3 столовые на 213 мест и 2 кафе на 145 мест в с.Кулешовка; 3 отделения связи – 2 почтовых отделения в с.Кулешовка и 1 в п.Тимирязевский; 2 отделения Сбербанка РФ – в с.Кулешовка;   культовое  сооружение – Свято-Георгиевский приход в с.Кулешовка;  социально-реабилитационный центр – в с.Кулешовка; медицинские объекты  - амбулатория на 100 мест и 5 аптек находится  в с.Кулешовка,  фельдшерско-акушерский пункт  -  в п.Тимирязевский.

В общей структуре обрабатываемой пашни преобладают зерновые культуры (озимая пшеница). Значительную долю занимают овощи (в поселении производится более 2 тыс. тонн овощей в год).

Крупнейшим сельхозпроизводителем в поселении являлось СХА «Кулешовское», на котором было занято 89 человек. Предприятие обрабатывает 2580 га земли.

Рыбоводством занимается ЗАО «Рыбопитомник», эксплуатирующий 973 га сельскохозяйственной земли под водными объектами. На предприятии занято 22 человека.

На территории Кулешовского сельского поселения также действует ОПХ «Азовское» ГПУ ДЗНИИСХ Россельхозакадемии, занимающееся научной деятельностью в сфере сельского хозяйства. На предприятии занято 20 человек.

Животноводство в поселении развито недостаточно даже для удовлетворения местных потребностей в продукции этого сектора (мясо, молоко, мед). В основном оно сосредоточено в личном подсобном хозяйстве (ЛПХ). В поселении насчитывается около 2000 подсобных хозяйств, в которых сосредоточено 226 га земель сельскохозяйственного использования, в т.ч. 28га пашни.

В целом уровень развития сельского хозяйства, несмотря на значительные площади земель сельскохозяйственного назначения, невысок. Объективно будет происходить усиление пригородной направленности сельского хозяйства (производство мяса, молока, рыбы, овощей, картофеля, зеленных культур и др. скоропортящейся продукции).

В целях повышения плодородия почв необходимы меры по целенаправленному и устойчивому сокращению эрозионных процессов, требуется внедрение системы почвозащитного земледелия, проведения комплекса лесомелиоративных, гидротехнических и противоэрозионных мероприятий.

Сфера обслуживания сельского поселения развита слабо. В основном это предприятия сферы торговли и логистики (розничные продовольственные и другие потребительские магазины, частные перевозки, склады).

Система теплоснабжения потребителей Кулешовского сельского поселения базируется на котельных, работающих на природном газе. Услуги теплоснабжения оказывает ООО «Азовэнергомаш» и МУП ЖКХ Кулешовского сельского поселения. Существующая система теплоснабжения Кулешовского сельского поселения представлена двумя  теплосетевыми районами:

- с.Кулешовка;

- п. Тимирязевский;

Теплоснабжение Кулешовского сельского поселения  в настоящее время осуществляется от отопительной котельной ООО «Азовэнергомаш», установленной тепловой мощностью 70 Гкал/ч.

Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является горячая вода с температурным графиком– 90/75 °С со срезкой 70 °С. На котельной ООО «Азовэнергомаш» установлены водогрейные котлы типа ПТВМ-30М.

На котельной п. Тимирязевский установленны водогрейные котлы типа КССУ-Л Гн -1шт, и RIELLO RTQ-715 -1шт. Горячая вода от этих котельных отпускается потребителям только на нужды отопления.

Система теплоснабжения – закрытая. Присоединение потребителей систем отопления к тепловой сети – непосредственное без использования смешивающих устройств.

Прокладка тепловых сетей – надземная, подземная, бесканальная, в непроходных каналах и по подвалам зданий.

В разработанной схеме определены пути наиболее рационального и эффективного развития систем теплоснабжения Кулешовского сельского поселения Кулешовского сельского поселения и рассмотрены следующие основные вопросы:

- инженерно-технический анализ фактического состояния обеспечения потребности в тепловой энергии Кулешовского сельского поселения, технического состояния систем теплоснабжения. По состоянию на 01.01.2013 сформированы тепловые балансы по структуре тепловых нагрузок и направлениям их использования по видам потребления.

- определение перспективных тепловых нагрузок по населенным пунктам Кулешовского сельского поселения в целом на 2014-2020, 2028 гг.

Выполнен анализ состояния и планов развития Кулешовского сельского поселения (численность населения, объемы реконструкции и нового строительства жилищно-коммунального сектора, реорганизации производственных зон и др.). Проведен расчет тепловых нагрузок на перспективу до 2029 г.

На перспективу до 2029 года определены дефициты и избытки тепловых мощностей по населенным пунктам Кулешовского сельского поселения.

На основе проведенного инженерно-технического анализа существующего состояния, прогнозируемых дефицитов (избытков) тепловых мощностей разработаны варианты обеспечения потребности в тепловой энергии с оптимизацией зон действия источников тепловой энергии Кулешовского сельского поселения.

Сформированы балансы обеспечения перспективных тепловых нагрузок потребителей Кулешовского сельского поселения на период 2014-2020, 2028гг и перспективные топливные балансы.

На основании разработанных балансов обеспечения тепловых нагрузок потребителей городского поселения, по каждому источнику тепловой энергии разработаны основные технические решения по модернизации, реконструкции и новому строительству генерирующих мощностей. Определены капитальные вложения в проекты строительства и реконструкции генерирующих источников с оценкой их эффективности. Разработана программа развития тепловых сетей с учетом строительства и реконструкции, указанием объемов и стоимости работ на соответствующие периоды.

Выполнено технико-экономическое сопоставление вариантов и на этой основе осуществлен выбор оптимального варианта развития систем теплоснабжения Кулешовского сельского поселения на перспективу до 2029 года.

Основные положения «Схемы теплоснабжения Кулешовского сельского Азовского района на период с 2014 года до 2029 года» базируются на обосновывающих материалах, являющимися неотъемлемой частью работы.

# Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах Кулешовского сельского поселения.

## Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов рассчитаны с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

    - Площадь строительных фондов и приросты площадей строительных фондов

Жилая и общественная застройка

Генеральный план развития Кулешовского сельского поселения до 2035 года предусматривает увеличение доли жилого фонда в 1,3 раза от существующего жилого фонда застройки городского поселения.

Для этой цели предусмотрено:

Перевод земли сельскохозяйственного назначения в жилые зоны – 24 га;

Освоение незастроенных территорий в населенных пунктах Кулешовского сельского поселения.

Генеральным планом развития Кулешовского сельского поселения предусматривается ежегодный прирост площади жилой застройки в объеме: на первую очередь 2,6 тыс.м2 и 1,7 тыс. м2 за расчетный срок (таблица 1).

Застройка в существующих границах муниципального образования по Генеральному плану Кулешовского сельского поселения.

Таблица № 1

| Показатель Генерального плана | Единицы измерения | Существующее положение | 1-я очередь 2020 год | Расчетный срок 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд | тыс м2 | 221,3 | 241,3 | 259,3 |
| Выбытие жилого фонда | тыс м2 | - | 3 | 6 |
| Новое строительство | тыс м2 | - | 21 | 38 |
| Обеспеченность жилым фондом | м2/чел | 23 | 26 | 28 |
| Объем строительства в год | тыс м2 | - | 2,6 | 1,7 |

Генеральным планом предусмотрен ежегодный ввод зданий индивидуального жилого строительства в объеме, равном 2,6 тыс.м2 на первом этапе, и увеличение ввода индивидуального жилого строительства до 1,7 тыс.м2 за расчетный срок (таблица 2).

Среднегодовой баланс строительства индивидуального жилого фонда в Кулешовском сельском поселении, тыс м2

Таблица №2

|  | Новое строительство | Снос | Годовой баланс |
| --- | --- | --- | --- |
| Первый этап | 2,6 | - | 2,6 |
| Расчетный срок | 1,7 | - | 1,7 |

В соответствии с решениями Генерального плана площади и приросты площадей многоквартирной жилой и индивидуальной жилой застройки приведены в таблице 3.

Среднегодовые приросты строительных фондов в районах по этапам реализации Генерального плана, тыс. м2

Таблица №3

| Наименование района | Индивидуальная жилая застройка |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| С. Кулешовка | 1,13 | 0,72 |
| п.Тимирязевский | 0,44 | 0,41 |
| Всего | 2,6 | 1,7 |

Среднегодовые приросты строительных фондов по этапам реализации Генерального плана представлены в таблице 4.

Характеристики строительных фондов по этапам реализации Генерального плана, тыс. м2

Таблица №4

| Район | 1 очередь 2020 г | Реализация к 2035г |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальная жилая застройка |
| С. Кулешовка | 9 | 15,8 |
| п. Тимирязевский | 3,5 | 9,1 |
| Итого | 21 | 38 |

Производственные строительные фонды

Согласно Генерального плана развития Кулешовского сельского поселения, планируется выделение площадок и развитие на них объектов детского дошкольного образования.

    - Состояние строительства

В Кулешовском сельском поселении наибольший объем подрядных работ выполняется малыми строительными организациями. Начиная  с  2009 г  по  настоящее  время  регистрируется  снижение  годового  объема  строительства  относительно  расчетов  Генерального плана Кулешовского сельского поселения.

К основным факторам, сдерживающим темпы жилищного строительства в, кроме специфических, свойственных посткризисному периоду, относятся:

- неразвитость систем коммунальной инфраструктуры практически во всех населенных пунктах, не обеспечивающих вновь вводимые жилые объекты достаточными ресурсами;

-большой объем старого жилищного фонда на территориях, отводимых под строительство;

- отсутствие средств на освоение площадок под массовое строительство;

- отсутствие разработанной и утвержденной документации по планировке территории.

Прогнозные приросты строительных фондов по отдельным населенным пунктам, входящим в состав Кулешовского сельского поселения представлены в таблице 5.

Приросты строительных фондов относительно 2013 г по административным районам, тыс м2

Таблица №5

| Район | Годы |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2028 | 2035 |
| С.Кулешовка | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 12,8 | 16,6 |
| п.Тимирязевский | 0 | 0,55 | 1,1 | 1,65 | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 3,85 | 6,8 | 9,4 |
| Всего по Кулешовскому с/п | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 30 | 38 |

## Объемы потребления тепловой мощности, теплоносителя и приросты потребления тепловой мощности, теплоносителя

Согласно результатам обработки исходных данных показатели спроса на тепловую мощность потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоты (котельных) на 01.01.2013 составляют 6,3  Гкал/ч, из них нагрузки отопления – 5,84 Гкал/ч. Нагрузка горячего водоснабжения – 0,46 Гкал/ч (таблица 6).

Показатели спроса на тепловую мощность по отдельным видам теплопотребления по районам Кулешовского сельского поселения в зонах действия источников теплоты на 01.01.2013 г, Гкал/ч

Таблица №6

| Наименование района | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС | Технология |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал | Гкал |
| С. Кулешовка | 6,3 | 5,84 | - | 0,46 | - |
| п. Тимирязевский | 0,29 | 0,29 | - | - | - |
| Всего | 6,59 | 6,13 | - | 0,46 | - |

Генеральным планом развития Кулешовского сельского поселения предусматривается общий прирост спроса на тепловую мощность за расчетный период на  2,8 Гкал/ч.

В таблице 7 приведены данные прироста показателей спроса на тепловую мощность централизованных систем теплоснабжения, определенные в Генеральном плане Кулешовского сельского поселения до анализа соответствия их требованиям энергоэффективности.

Приросты показателей спроса на тепловую мощность централизованных систем теплоснабжения по Генеральному плану развития  Кулешовского сельского поселения.

Таблица №7

| Наименование района | Теплоснабжение (прирост), Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| С.Кулешовка | 0,9 | 1,3 |
| п. Тимирязевский | 0,4 | 0,7 |
| Всего | 1,9 | 2,8 |

Применительно к срокам начала реализации Программы теплоснабжения с 2014 г. приросты спроса на тепловую мощность по данным Генерального плана указаны в таблице 8, которые и будут рассматриваться далее в качестве исходных.

Ожидаемый рост нагрузок при реализации Генерального плана Кулешовского сельского поселения начиная с 2014 года, Гкал/ч

Таблица №8

| Нагрузка | Годы |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2028 | 2035 |
| Всего | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |

На основе указанных приростов сформирована таблица 9 прогнозных показателей спроса на тепловую мощность по отдельным населенным пунктам, входящим в состав.

Прогнозные перспективные нагрузки по административным районам Кулешовского сельского поселения с учетом существующих нагрузок, Гкал/ч

Таблица №9

| Район | Годы |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2028 | 2035 |
| С. Кулешовка | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,7 | 8,0 |
| п. Тимирязевский | 0,29 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 |
| Всего по Кулешовскому сельскому поселению | 6,59 | 6,59 | 6,8 | 7.01 | 7,22 | 7,43 | 7,54 | 7,65 | 8,06 | 8,37 |

В таблице 10 приведены данные по величине прироста тепловых нагрузок по отдельным видам теплопотребления для административных районов Кулешовского сельского поселения.

Прирост перспективных нагрузок по отдельным видам теплопотребления по административным районам Кулешовского сельского поселения относительно 2013 г, Гкал/ч

Таблица №10

| Район | Годы |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| Отопление |
| С. Кулешовка | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,52 | 0,62 | 0,85 |
| п. Тимирязевский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,27 | 0,38 | 0,63 |
| ГВСср |
| С.Кулешовка | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,21 |
| п. Тимирязевский | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Приросты потребления тепловой мощности

Расчет приростов потребления тепловой мощности выполнен с учетом:

1. Требования Постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 258) для жилых зданий нового строительства.

2. Требования СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» для общественных зданий и зданий производственного назначения.

3. Требования Постановления Правительства РФ от 25.01.2011 №18, предусматривающие поэтапное снижение нормативов теплопотребления.

4. Сохранение показателей теплопотребления для строящихся в настоящее время зданий, вводимых в 2013 г, в проекты которых заложены устаревшие нормативы.

Прироста потребления тепловой мощности от существующих централизованных источников теплоснабжения не предполагается, так как увеличение жилищного фонда ведется за счет строительства индивидуального сектора, где обеспечение тепловой энергией осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

## Потребление тепловой мощности и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах

Согласно Генерального плана развития Кулешовского сельского поселения, на расчётный срок планируется выделение площадок и развитие на них объектов детского дошкольного образования.

Планируется обеспечение тепловой энергией этих потребителей от автономных источников теплоснабжения, без передачи тепловых нагрузок от них потребителям городского поселения.

## Сводные показатели динамики спроса на тепловую мощность жилого, общественного и производственного фондов

Сводные показатели динамики спроса на тепловую мощность жилого, общественного и производственного фондов с разделением спроса по теплоносителю (вода и пар) приведены в таблице 11.

Сводные показатели прироста спроса на тепловую мощность жилого, общественного и производственного фондов с разделением спроса по теплоносителю (вода и пар) по Кулешовскому сельскому поселению на период до 2029 г., Гкал/ч

Таблица №11

| Район | Год |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | Всего | В том числе | Всего | В том числе | Всего | В том числе | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  | пар | вода |  | пар | вода |  | пар | вода |  | пар | вода |  | пар | вода |
| С. Кулешовка | 0,00 | - | 0,00 | 0,13 | - | 0,13 | 0,26 | - | 0,26 | 0,39 | - | 0,39 | 0,52 | - | 0,52 |
| п. Тимирязевский | 0,00 | - | 0,00 | 0,06 | - | 0,06 | 0,12 | - | 0,12 | 0,18 | - | 0,18 | 0,24 | - | 0,24 |
| Всего по Кулешовскому сельскому поселению | 0,00 | - | 0,00 | 0,28 | - | 0,28 | 0,56 | - | 0,56 | 0,84 | - | 0,84 | 1,12 | - | 1,12 |

Продолжение таблицы 11

| Район | Год |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2023 | 2028 |
|  | Всего | В том числе | Всего | В том числе | Всего | В том числе |
|  |  | пар | вода |  | пар | вода |  | пар | вода |
| С.Кулешовка | 0,65 | - | 0,65 | 0,81 | - | 0,81 | 1,2 | - | 1,2 |
| п. Тимирязевский | 0,3 | - | 0,3 | 0,42 | - | 0,42 | 0,7 | - | 0,7 |
| Всего по Кулешовскому сельскому поселению | 1,4 | - | 1,4 | 1,77 | - | 1,77 | 2,7 | - | 2,7 |

# Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

## Радиусы эффективного теплоснабжения

В таблице 12 приведены радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение объектов Кулешовского сельского поселения.

Радиусы теплоснабжения источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение объектов Кулешовского сельского поселения.

Таблица №12

| Наименование источника тепловой энергии | Максимальный радиус теплоснабжения, км | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- |
| Кулешовского сельского поселения |
| Котельная ООО «Азовэнергомаш» с. Кулешовка | 1,6 | 0,6 |
| Котельная п. Тимирязевский | 0,8 | 0,3 |

## Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

## Описание существующих зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

С.Кулешовка (зона действия котельной (ООО «Азовэнергомаш»))

На территории поселка городского типа осуществляют деятельность одна котельная:

- Котельная (ООО «Азовэнергомаш»): располагаемая мощность 49, установленная мощность 70 Гкал/час, подключенная нагрузка 6,59 Гкал/час, тепловая сеть двухтрубная, протяженностью в однотрубном исполнении 12,8 км.

Прокладка трубопроводов надземная и подземная канальная в непроходных каналах. Сеть тупиковая. Существующий температурный график тепловых сетей – 95/70 °С.

Система ГВС-закрытая, подогрев холодной воды осуществляется в скоростных водоподогревателях напосредственных потребителей горячей воды.

П. Тимирязевский (зона действия котельной п. Тимирязевский)

Располагаемая мощность котельной 1,726 Гкал/час, установленная мощность 1,726 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,29 Гкал/час.

Протяженность тепловой сети в двухтрубном  исполнении -700 м.   Прокладка трубопроводов надземная и подземная канальная в непроходных каналах. Сеть тупиковая. Существующий температурный график тепловых сетей – 95/70 °С.

Система ГВС – отсутствует. Описание перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии (до 2035 г.)

С. Кулешовка

К расчетному сроку 2035 г в данном населенном пункте планируется ввод в эксплуатацию 15,8 тыс м2 площадей жилой застройки, но это не приведет к повышению суммарной присоединенной тепловой нагрузки источников теплоснабжения с. Кулешовка, так как новые потребители будут снабжаться тепловой энергией от индивидуальных источников (газовых котлов). Перспективные зоны покрытия жилой застройки Ж-1, Ж-2 и общественной застройки ОС-2, ОС-3 представлены на рисунке 1.

В данном районе требуется произвести реконструкцию тепловых сетей и вывести из эксплуатации котельную ООО «Азовэнергомаш», и ввести в эксплуатацию новую котельную ООО «МУП ПТС»

Рисунок  №1

В таблице 13 представлены сводные данные по развитию источников тепловой энергии  Кулешовского сельского поселения до 2029 г. по периодам.

Сводные данные по развитию источников тепловой энергии Кулешовского сельского поселения до 2029 года по периодам

Таблица №13

| Наименование мероприятия | Период до 2018 г | Период 2019-2023г г | Период 2024-2029гг | Всего до 2029 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывод из эксплуатации неэффективных котельных, шт | 1 | 0 | - | 1 |
| Реконструкция котельных в существующих зданиях, шт | 1 | 0 | - | 1 |
| Строительство новых котельных для покрытия дефицита мощности существующих котельных | 1 | 0 | - | 1 |
| Итого | 3 | 0 | 0 | 3 |

## Описание существующих и перспективных зон застройки, обеспечиваемых теплоснабжением от индивидуальных источников тепловой энергии

В таблице 14 приведены характеристики зон жилой индивидуальной застройки по административным районам Кулешовского сельского поселения.

Характеристики зон жилой индивидуальной застройки в Кулешовского сельского поселения (в перспективе до 2029г).

Таблица №14

| Административные районы | Жилой фонд, тыс кв м | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| С. Кулешовка | 12,6 | 1,15 |
| П. Тимирязевский | 6,5 | 3,62 |
| Итого | 26,3 | 5,13 |

## Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии на каждом этапе.

Расходная часть баланса тепловой мощности по каждому источнику в зоне его действия складывается из максимума тепловой нагрузки, присоединенной к тепловым сетям источника, потерь в тепловых сетях при максимуме тепловой нагрузки и расчетного резерва тепловой мощности.

Расчетный резерв тепловой мощности определяется исходя из схемы связности тепловых сетей, определяющих зоны действия отдельных источников тепла. Он складывается из мощностей:

- ремонтного резерва, предназначенного для возмещения тепловой мощности оборудования источников тепла выводимого в плановый (средний, текущий и капитальный) ремонт. Исходя из того, что ремонты осуществляются в неотопительный период, в данных балансах ремонтный резерв не учитывается.

В таблице 15 представлен баланс тепловой мощности источников тепловой энергии, обеспечивающих теплоснабжение объектов промышленности и ЖКС, и тепловой нагрузки в Кулешовском сельском поселении по годам с определением резервов (дефицитов).

Баланс тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки в теплосетевых районах Кулешовского сельского поселения с определением резервов (дефицитов)

Таблица №15

| Параметр | Размерность | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с. Кулешовка ООО «Азовэнергомаш» |
| Установленная мощность | Гкал/час | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 | 13,80 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 2,22 | 2,11 | 2,00 | 1,89 | 1,78 | 0,69 | 0,58 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 6,59 | 6,59 | 6,8 | 7,01 | 7,22 | 7,65 | 8,06 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 2,36 | 2,47 | 2,58 | 2,69 | 2,80 | 3,89 | 4,00 |
|  | % | 20,23 | 21,17 | 22,10 | 23,03 | 23,97 | 33,30 | 34,23 |
| Котельная п. Тимирязевский |
| Установленная мощность | Гкал/час | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 0 | 0 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 1,726 | 1.726 | 1,726 | 1,726 | 1,726 | 0 | 0 |
| Собственные нужды | Гкал/час | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 0,29 | 0,29 | 0,3 | 0,31 | 0,32 | 0 | 0 |
| Резерв("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 |
|  | % | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 0 | 0 |

# Перспективные балансы теплоносителя

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объемы сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС.

При одиночных выводах распределение тепловой мощности не требуется. Значения потерь теплоносителя в магистралях каждого источника принимаются с повышающим коэффициентом (1,05-1,1 в зависимости от химсостава исходной воды, используемой для подпитки теплосети и технологической схемы водоочистки).

Расчет производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учетом перспективных планов развития.

Водоподготовительная установка предусмотрена в технологическом цикле двух котельных Кулешовского сельского поселения: котельная ООО «Азовэнергомаш», котельная поселка Тимирязевский.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей в ее зоне действия с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).

Расчет дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

В таблице 16 приведены результаты расчета производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в зоне их действия с учетом перспективных планов развития, а также результаты расчета аварийной подпитки тепловых сетей.

Результаты расчета производительности ВПУ котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в зоне их действия с учетом перспективных планов развития                                                                                                                                                    Таблица №16

| Котельная с.Кулешовка котельная ООО «Азовэнергомаш» |
| --- |
| Расход теплоносителя на открытый водоразбор | т/час | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | т/час | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Производительность водоподготовительных установок | т/час | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Тимирязевский |
| Расход теплоносителя на открытый водоразбор | т/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утечки теплоносителя в тепловых сетях | т/час | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Производительность водоподготовительных установок | т/час | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Расход химически не обработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

## Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, для которой не целесообразна передача тепловой энергии от существующих источников

В Кулешовском сельском поселении  предусмотрено строительство новой котельной ООО «МУП ПТС» в зоне многоэтажной застройки поселка АКДП с. Кулешовка.

Перспективные зоны малоэтажной застройки

В соответствии с Генеральным планом и его корректировками на территории Кулешовского сельского поселения предусматриваются зоны застройки малоэтажными зданиями с низкой плотностью тепловой нагрузки.

В этих зонах следует проектировать системы децентрализованного теплоснабжения от индивидуальных домовых или поквартирных источников теплоты.

Выбор между общедомовыми или поквартирными источниками теплоты в зданиях, строящихся в зонах децентрализованного теплоснабжения, определяется заданием на проектирование.

В этих зонах следует рассматривать, в том числе, источники тепловой энергии, использующие возобновляемые или вторичные энергоресурсы (тепловые насосы и др.).

При организации теплоснабжения от индивидуальных котлов следует ориентироваться на энергоэффективные.

## Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

При обосновании предложений по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за исходные принималось следующие положение Постановления Правительства РФ №154:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;

- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;

- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения в настоящей работе были приняты материалы Генерального плана Кулешовского сельского поселения, «Сценарные условия развития электроэнергетики РФ на период до 2030 г.», а также материалы целевых программ и стратегий на краткосрочную перспективу и инвестиционных программ теплоснабжающих организаций по развитию инженерных систем коммунального хозяйства и теплоэнергетического комплекса. При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные архитектурно-планировочного раздела Генерального плана, включающие перспективные показатели общей площади застройки и численности населения.

В процессе выполнения Схемы рассматривались на вариантной основе принципиальные предложения по энергоресурсному обеспечению расширяемых территорий административных районов от систем тепло-, электро-, газоснабжения с выделением первоочередных мероприятий.

Для принятия решений по инженерному оборудованию развития систем теплоэнергетического комплекса определялись экспертно тепловые нагрузки и уточнялись приросты нагрузок и источники энергии, а также потребные мощности новых источников энергоснабжения с учетом старения и вывода из эксплуатации основного оборудования существующих источников.

Предложения по реконструкции существующих котельных

Не предполагается реконструкция существующих источников тепловой энергии.

## Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Предложения по техническому перевооружению котельных.

К техническому перевооружению котельных может быть отнесено закрытие котельной ООО «Азовэнергомаш» и передача их нагрузок на котельную ООО «МУП ПТС».

## Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

При разработке Схемы теплоснабжения Кулешовского сельского поселения мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не планируются.

## Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы

На территории Кулешовского сельского поселения не планируется строительство источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, поэтому перевод котельных в пиковый режим в зоне действия ТЭЦ осуществляться не будет.

## Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии

В таблице 17 представлены решения о загрузке оставшихся источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в населенных пунктах Кулешовского сельского поселения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данный район.

Решения о распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии Кулешовского сельского поселения в Гкал/ч

Таблица№17

| Наименование источника | Годы |
| --- | --- |
| С.Кулешовка котельная ООО «Азовэнергомаш» |
| Котельная с.Кулешовка | 2014 | 2018 | 2023 | 2028 |
|  | 6,59 | 7,65 | 7,8 | 8,06 |
| п. Тимирязевский |
| Котельная п. Тимирязевского | 0,29 | 0,33 | 0,35 | 0.36 |

## Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии систем теплоснабжения

Системы теплоснабжения Кулешовского сельского поселения созданы и эксплуатируются в соответствии с ранее обоснованными температурными графиками 95/70 °С, рекомендуемыми ведомственными правилами для источников тепла различных типов и мощности.

В системах теплоснабжения, обеспечивающих совместные нагрузки отопления и ГВС, предусмотрены изломы графика регулирования.

Существующие системы теплоснабжения Кулешовского сельского поселения, запроектированные и развивающиеся при расчетных температурных графиках 95/70 °С в случае сохранения этих параметров будут иметь минимальные финансовые издержки.

В соответствии с требованиями законодательных документов к закрытой системе теплоснабжения, при наличии совместного обеспечения нагрузки ГВС и отопления по одним трубопроводам минимальная температура прямой сетевой воды в закрытой тепловой сети (на источнике) должна быть ограничена величиной, необходимой для нагрева в системе ГВС водопроводной воды до требуемой температуры. При этом предусматривается излом отопительного температурного графика. С учетом теплопотерь и снижения температуры воды в зданиях и квартальных сетях такой температуры не достаточно для выполнения современных требований СанПиН по качеству горячего водоснабжения с ограничением минимальной температуры горячей воды в местах водоразбора равной 65 °С.

Таким образом, в зависимости от протяженности сетей, их состояния, а так же других факторов, определяющих теплопотери в сети ГВС до мест водоразбора, температура излома на крупных источниках теплоснабжения должна быть повышена как минимум на 10-15 °С.

Корректировка точки излома графика регулирования не требует дополнительных инвестиций, однако при отсутствии у потребителей количественного регулирования отпуска тепла на отопительных установках может привести к некоторому перерасходу тепловой энергии в переходный период.

## Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей

Мероприятия по изменению установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии не предусматриваются.

Согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки» аварийный и перспективный резерв тепловой мощности на котельных не предусматривается.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности

Расчет системы теплоснабжения Кулешовского сельского поселения показал, что на территории муниципального образования нет зон с дефицитом тепловой мощности. Все существующие расчетные элементы имеют запасы тепловой мощности. Строительство новых источников на территории поселения является нерациональным, т.к. существующие источники имеют существенные резервы мощности.

Принятая в поселении тупиковая схема тепловых сетей в целом обеспечивает нормативную надежность системы теплоснабжения. Надежность системы теплоснабжения подробно расписана в соответствующих разделах Обосновывающих материалов. Гидравлический расчет не выявил избыточные запасы пропускной способности магистральным и внутриквартальным сетям.

Таким образом, нет необходимости в строительстве новых участков, так как новые потребители подключаться к существующим источникам и сетям теплоснабжения не будут. Замена существующих трубопроводов должна производиться в связи с исчерпанием ресурса их эксплуатации.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, по обеспечению перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах под жилищную, комплексную или производственную застройку

Тепловые сети от котельной ООО «Азовэнергомаш»

Прокладка новых сетей не предусматривается, так как новые потребители снабжаются теплом от индивидуальных источников.

Тепловые сети от котельной в п. Тимирязевский

Прокладка новых сетей не предусматривается, так как новые потребители к котельной не подключаются, а будут обеспечиваться теплом от индивидуальных источников.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей,  по  обеспечению возможности поставок тепловой энергии потребителям  от различных  источников тепловой  энергии  при  сохранении надежности теплоснабжения

Предложения  по  строительству  и  реконструкции  тепловых  сетей  в  целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения включают в себя следующее:

- Строительство перемычек между зонами тепловых сетей разных источников.

- Секционирование выводов с теплоисточников.

- Строительство кольцующих перемычек на сетях. Предложения  по  строительству  тепловых  сетей, обеспечивающих  условия,  при  наличии  которых  существует возможность  поставок  тепловой  энергии  потребителям  от различных  источников  тепловой  энергии  при  сохранении надежности теплоснабжения

В данной схеме теплоснабжения строительство перемычек между зонами тепловых сетей и кольцующих перемычек не предусмотрено.

## Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей  для  повышения  эффективности  функционирования системы теплоснабжения

В схеме теплоснабжения не предусматривается перевод котельных в пиковый режим работы.

## Предложения  по  строительству  тепловых  сетей  для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Предложения по обеспечению нормативной надежности и безопасности теплоснабжения

Оценка  надежности  теплоснабжения  потребителей Кулешовского сельского поселения,  выполненная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также проектом приказа Министра регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества  поставляемых  товаров,  оказываемых  услуг  для  организаций,  осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии», позволяет сделать следующие выводы:

Так как в системах теплоснабжения Кулешовского сельского поселения   технологические нарушения возникают в тепловых сетях, то очевидным выводом является вывод о необходимости концентрации усилий теплоснабжающих  организаций на обеспечение качественной организации:

- замены теплопроводов, срок эксплуатации которых превышает 25 лет;

- использования при этих заменах теплопроводов, изготовленных из новых материалов по современным технологиям. Темп перекладки теплопроводов должен соответствовать темпу их старения, а в случае недоремонта, превышать его;

- эксплуатации теплопроводов, связанной с внедрением современных методов контроля и диагностики технического состояния теплопроводов, проведения их технического обслуживания, ремонтов и испытаний. При этом особое внимание должно уделяться  строгому  соответствию  установленного  регламента  на  проведение  тех или иных операций по обслуживанию фактической их реализации, а также автоматизации технологических процессов эксплуатации;

- аварийно-восстановительной службы, ее оснащения и использования. При этом особое внимание должно уделяться внедрению современных методов и технологий замены теплопроводов, повышению квалификации персонала  аварийно-восстановительной службы;

- использования аварийного и резервного оборудования, в том числе на источниках теплоты, тепловых сетях и у потребителей. Отдельное внимание при этом должно уделяться решению вопросов резервирования по направлениям  топливо-, электро- и водоснабжения.

С целью обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии Кулешовского сельского поселения в качестве первоочередных мероприятий (в период с 2014 по 2018 год) необходимо проведение капитальных ремонтов участков тепловых сетей, имеющих значительный износ и повышенную повреждаемость, проложенных до 1990 года (таблица 18, 19).

Таблица 18 - Протяженность сетей УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения от котельной в п. Тимирязевский, предназначенных для реконструкции

| Ду, мм | Год строительства | Протяженность сетей, м |
| --- | --- | --- |
| 57 | Не позднее 2005 | 185 |
| 108 | Не позднее 2006 | 216 |
| 159 | Не позднее 2006 | 299 |

Таблица 19 - Протяженность сетей УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения от котельной поселка МКД АКДП с.Кулешовка, предназначенных для реконструкции

| Ду, мм | Год строительства | Протяженность сетей, м |
| --- | --- | --- |
| 57 | Не позднее 2003 | 212 |
| 76 | Не позднее 2003 | 324 |
| 89 | Не позднее 2008 | 480,5 |
| 108 | Не позднее 2008 | 422 |
| 133 | Не позднее 2008 | 160 |
| 159 | Не позднее 2003 | 670 |
| 219 | Не позднее 2006 | 387 |
| 273 | Не позднее 2006 | 141 |

Предложения по обеспечению качества теплоснабжения

В населенных пунктах Кулешовского сельского имеет место проблема подачи горячей воды потребителям в системы горячего водоснабжения.

Основными причинами данной проблемы являются:

- системы ГВС потребителей данных районов не приведены к двухтрубному исполнению, обеспечивающему циркуляцию горячей воды в системах при помощи циркуляционных насосов.

- в сетях ГВС не выдерживаются новые, повышенные гигиенические требования к качеству воды и организации систем централизованного ГВС. Не выдерживается требование СанПиН к температуре воды в местах водозабора, которая, независимо от системы теплоснабжения, должна находиться в пределах 60-75 оС.

Для нормализации качества теплоснабжения потребителей и приведения температурных параметров теплоносителя в соответствие с требованиями СНиП в данных районах предлагаются следующие организационные и технические мероприятия:

1. Оборудовать ИТП потребителей системы ГВС терморегуляторами.

2. С целью устранения сверхнормативных теплопотерь произвести реконструкцию магистральных и квартальных теплопроводов с обоснованным выбором диаметров.

3. С целью снижения теплопотерь в системах ГВС потребителей и циркуляционных трубопроводах квартальных сетей приводы циркуляционных насосов целесообразно оснастить преобразователями частоты с программным управлением.

# Перспективные топливные балансы

Основным  видом  топлива  для  производства тепловой энергии  в Кулешовском сельском поселении является сжиженный газ. Основными потребителями топлива в поселении являются источники теплоснабжения - котельные. Самыми крупными потребителями природного газа являются: котельные ООО «Азовэнергомаш» с.Кулешовка и УМП ЖКХ п.Тимирязевски, строящаяся котельная с. Кулешовка «МУП ПТС».

Резервное  и аварийное топливо проектами не предусмотрено.

Расчеты перспективных годовых расходов основного вида топлива по каждому источнику тепловой энергии топлива для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Кулешовского сельского поселения приведены в таблицах 20,21.

Таблица 20 - Расходы условного топлива на выработку тепловой энергии от котельной ООО «Азовэнергомаш»  с.Кулешовка

| Показатель | Размерность | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 1639,29 | 1639,29 | 1639,29 | 1639,29 | 1639,29 | 1639,29 | 1639,29 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 4281,69 | 4281,69 | 4281,69 | 4281,69 | 4281,69 | 4281,69 | 4281,69 |
| Годовой расход натурального топлива | т | 3459,35 | 3459,35 | 3459,35 | 3459,35 | 3459,35 | 3459,35 | 3459,35 |

Таблица 21 - Расходы условного топлива на выработку тепловой энергии п.Тимирязевский

| Показатель | Размерность | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2024 | 2025-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальный часовой расход условного топлива в зимний период | кг у.т./час | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 48,37 | 48,37 |
| Годовой расход условного топлива | т у т | 193,87 | 193,87 | 193,87 | 193,87 | 193,87 | 193,87 | 193,87 |
| Годовой расход натурального топлива | т | 139,44 | 139,44 | 139,44 | 139,44 | 139,44 | 139,44 | 139,44 |

# Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## 7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

Предполагается строительство новой блочно-модульной на поселке МКД с. Кулешовка. (МУП «ПТС»)

## 7.2  Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей насосных станций и тепловых пунктов

Для реализации предложений по развитию систем теплоснабжения придется реконструировать более 2,8715 км тепловых сетей, что потребует вложения инвестиций в размере  28,01 млн. руб.  (таблица 22).

В связи с износом тепловых сетей, следует заменить следующие

- сети от Котельной ООО «Азовэнергомаш» 2871,5 км (стоимость 23,83 млн. руб.);

- сети от котельной в п. Тимирязевский 0,7 км (стоимость 4.18 млн. руб.).

## Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

| Объект | Диаметр, мм | Длина, м | Сметная стоимость 2013 г | Стоимость с учетом привязки | Оборудование | СМР и наладочные работы | Непредвиденные расходы | ПИР и ПСД | Всего капитальные затраты | НДС | Всего смета проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловые сети от котельной ООО «Азовэнергомаш» с. Кулешовка |
| Сети отопления | 57 | 287 | 0,53 | 0,53 | 0,35 | 0,16 | 0,03 | 0,04 | 0,57 | 0,33 | 2,19 |
|  | 76 | 324 | 0,20 | 0,20 | 0,13 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,21 | 0,17 | 1,10 |
|  | 89 | 480,5 | 0,67 | 0,67 | 0,44 | 0,20 | 0,03 | 0,05 | 0,72 | 0,10 | 0,64 |
|  | 108 | 422 | 1,26 | 1,26 | 0,82 | 0,38 | 0,06 | 0,09 | 1,35 | 0,01 | 0,06 |
|  | 133 | 160 | 0,42 | 0,42 | 0,27 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | 0,45 | 0,01 | 0,05 |
|  | 159 | 670 | 3,92 | 3,92 | 2,55 | 1,18 | 0,20 | 0,27 | 4,19 |  |  |
|  | 219 | 387 | 8,79 | 8,79 | 5,71 | 2,64 | 0,44 | 0,62 | 9,41 |  |  |
|  | 273 | 141 | 2,60 | 2,60 | 1,69 | 0,78 | 0,13 | 0,18 | 2,79 |  |  |
| Итого тепловые сети от котельной ООО «Азовэнергомаш» | 2871,5 | 18,87 | 18,87 | 12,27 | 5,66 | 0,94 | 1,32 | 20,19 | 3,63 | 23,83 |
| Тепловые сети от котельной п. Тимирязевский |
| Сети отопления | 57 | 185 | 0,56 | 0,56 | 0,36 | 0,17 | 0,03 | 0,04 | 0,60 | 0,11 | 0,71 |
|  | 108 | 216 | 0,14 | 0,14 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,15 | 0,03 | 0,18 |
|  | 159 | 229 | 0,84 | 0,84 | 0,55 | 0,25 | 0,04 | 0,06 | 0,90 | 0,16 | 1,06 |
|  | 219 | 147,5 | 1,76 | 1,76 | 1,15 | 0,53 | 0,09 | 0,12 | 1,89 | 0,34 | 2,23 |
| Итого тепловые сети от котельной п. Тимирязевский | 700 | 3.3 | 3.3 | 2.15 | 0.99 | 1.7 | 1.13 | 3.54 | 0.64 | 4.18 |
| Итого по Кулешовскому сельскому поселению | 3571,5 | 22.17 | 22.17 | 14.42 | 6.65 | 2.64 | 2.45 | 23.73 | 5.27 | 28.01 |

Таблица 22.  Финансовые потребности в реализацию предложений по развитию тепловых сетей от энергоисточников,

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской  Федерации, бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  и  местных бюджетов  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  РФ  и  другими  нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет  амортизационных  отчислений  основных  средств  (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в  техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие  того,  что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не  означает  наличия  оборотных  средств,  прежде  всего  денежных,  которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии.

Государственная  поддержка  в  части  тарифного  регулирования  позволяет включить  в  инвестиционные  программы  теплоснабжающих  организаций  проекты строительства и реконструкции теплоэнергетических объектов, при этом соответствующее тарифное регулирование должно обеспечиваться на всех трех уровнях регулирования: федеральном, уровне субъекта Российской Федерации и на местном уровне.

Суммарные ежегодные финансовые потребности для проведения замены тепловых сетей, исчерпавших нормативный срок службы составляет – 2,13 млн. рублей.

При существующих тарифах на тепловую энергию, УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения не в состоянии выполнить замену изношенных сетей за свой счет.

Замена тепловых сетей должна производиться с привлечением средств из Федерального и местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов.

# Раздел 8. Решение по определению единой теплоснабжающей организации

В соответствии со статьей 4 (пункт 2) Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации теплоснабжения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808, предписывающие организацию единых теплоснабжающих организаций (ЕТО).

В соответствии c требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 до вынесения решения об определении единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществлена процедура проверки соответствия единой теплоснабжающей организации (организаций) критериям, установленным этими Правилами. Такая  процедура  проведена  после  опубликования  сведений  о  заявках, принятых от теплоснабжающих организаций, претендующих на  присвоение  им статуса единой теплоснабжающей организации.

Критериями определения единых теплоснабжающих организаций явились:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации и (или) тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

На основании выше изложенной процедуры, из числа полученных заявок и в соответствии с п.11 Постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. №808 сформированы ЕТО, перечень которых приведен в таблице 23.

Статус ЕТО может быть присвоен:

- с. Кулешовка, ООО «Азовэнергомаш» теплоснабжающая организация (выработка тепловой энергии), УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения теплосетивая организация (транспортировка тепловой энергии).

- п. Тимирязевский УМП ЖКХ Кулешовского сельского поселения.

Таблица 23. Зоны деятельности единых теплоснабжающих организаций, границы которых определяются границами систем теплоснабжения, образованных на базе источников тепловой энергии, включающих тепловые сети и тепло потребляющие установки потребителей тепловой энергии

| ЕТО | Источник | Принадлежность источника | Административный район |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1, с. Кулешовка, ул. Пролетарская, 21 | ОАО «Азовэнергомаш» | С. Кулешовка |
| 2 | Котельная п. Тимирязевский, ул. Кольцевая | МУП ЖКХ Кулешовского сельского поселения | п. Тимирязевский |

# Раздел 9. Решения о распределении нагрузки между источниками

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии определяет, прежде всего, условия, при наличии  которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками рассмотрены  в  зонах  действия  котельной ООО «Азовэнергомаш» в с. Кулешовка и котельной в поселке Тимирязевский. При этом проанализировано ежегодное распределение тепловых нагрузок между самими крупными источниками и потребителями, а также котельными, находящимися в зоне действия этих источников.

Котельная ООО «Азовэергомаш» с. Кулешовка

В  настоящее  время  тепловая  нагрузка  котельной №1  распределяется  почти на весь поселок МКД с. Кулешовка.

На период до 2029 г. не планируется увеличение тепловой нагрузки, так как новые потребители к котельной подключаться не будут.

Котельная п. Тимирязевский

Данная котельная, на сегодняшний день, обеспечивает тепловой энергией двухэтажные дома, школу, детский сад п. Тимирязевский .

На период до 2029 г. не планируется увеличение тепловой нагрузки данной котельной, так как новые потребители к котельной подключаться не будут.

В таблице 24 представлено распределение присоединенных тепловых нагрузок к котельным.

- Распределение присоединенных тепловых нагрузок (Гкал/ч)

| Параметр | Размерность | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023 | 2024-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «Азовэнергомаш» |
| Установленная мощность | Гкал/час | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Котельная п. Тимирязевский |
| Установленная мощность | Гкал/час | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,04 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |

# Раздел 10.  Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно статьи 15,  пункта 6  Федерального закона от 27  июля 2010  года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей,  не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию,  тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей.  Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей,  не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На 01.01.2014 на территории Кулешовского сельского поселения не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.